【乙酰苯丁脲】

| 日文名：アセチルフェネトライド 英文名：Acetylpheneturide | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：未测定

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | 单位（mg/ml） 吐温-80含量 0％ 0.1％(w/v) 1.0％(w/v) pH1.2 0.6 0.8 3.7 pH4.0 0.6 0.7 4.4 pH6.8 0.6 0.7 4.1 水 0.7 1.0 4.7 |
| --- | --- |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定；

在各pH值溶出介质中：未测定；

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/100转、溶出介质中添加0.01％(w/v)吐温-80。

# <1g:1g规格  散剂 >

# <200mg规格  片剂 >

《质量标准》

- 1g:1g规格  散剂

取本品，混匀，精密量取适量【相当于乙酰苯丁脲（C13H16N2O3）0.2g】，照溶出度测定法（桨板法），以0.01％吐温-80溶液900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经90分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷60℃减压（0.67kpa以下）干燥3小时的乙酰苯丁脲对照品0.022g，置100ml量瓶中，加甲醇2ml使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在257nm波长处测定吸光度，计算每袋的溶出量，限度为标示量的75%，应符合规定。

- 200mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以0.5％十二烷基硫酸钠溶液900ml为溶剂，转速为每分钟100转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取预经五氧化二磷60℃减压（0.67kpa以下）干燥3小时的乙酰苯丁脲对照品0.022g，置100ml量瓶中，加甲醇2ml使溶解，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在257nm波长处测定吸光度，计算每片的溶出量，限度为标示量的75%，应符合规定。