【马来酸氯苯那敏 - 水杨酰胺 - 对乙酰氨基酚 - 无水咖啡因】

<马来酸氯苯那敏>

| 日文名：マレイン酸クロルフェニラミン （クロルフェニラミンマレイン酸塩） 英文名：Chlorpheniramine Maleate | 结构式： | 和对映异构体 |
| --- | --- | --- |

解离常数：pKa1 = 6.27（采用滴定法测定）

pKa2 = 9.09（采用滴定法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：1.1g/ml以上 | pH4.0：1.0g/ml以上 |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：1.0g/ml以上 | 水：1.0g/ml以上 |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

光：未测定。

<水杨酰胺>

| 日文名：サリチルアミド 英文名：Salicylamide | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa = 7.95（针对羟基、采用电位法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：3.7mg/ml | pH4.0：4.4mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：3.5mg/ml | 水：3.6mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/24小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中，37℃/24小时稳定。

光：未测定。

<对乙酰氨基酚>

| 日文名：アセトアミノフェン 英文名：Acetaminophen | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数（25℃）：pKa = 9.5（针对酚羟基）

| 在各溶出介质中的溶解度（26℃）： | pH1.2：14.9mg/ml | pH4.0：15.3mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：15.4mg/ml | 水：15.8mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

光：未测定。

<无水咖啡因>

| 日文名：無水カフェイン 英文名：Anhydrous Caffeine | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa = 14

| 在各溶出介质中的溶解度： | pH1.2：37.9mg/ml | pH4.0：38.9mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：35.4mg/ml | 水：38.4mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

# 复方散剂

# <马来酸氯苯那敏  规格1g:3mg >

< 水杨酰胺  规格1g:270mg >

< 对乙酰氨基酚  规格1g:150mg >

# < 无水咖啡因  1g:30mg规格 >

# 复方颗粒剂

# < 马来酸氯苯那敏  规格1g:3mg >

< 水杨酰胺  规格1g:270mg >

< 对乙酰氨基酚  1g:150mg规格 >

# < 无水咖啡因  规格1g:30mg >

# 小儿用颗粒剂

# < 马来酸氯苯那敏  规格1g:0.5mg >

<水杨酰胺 规格1g:45mg >

< 对乙酰氨基酚 规格1g:25mg >

# < 无水咖啡因 规格1g:5mg >

《质量标准》

- 复方散剂  规格：每1g中含马来酸氯苯那敏3mg、水杨酰胺270mg、对乙酰氨基酚150mg、无水咖啡因30mg

取本品，混匀，精密称取1g，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液(1)。精密量取15ml，精密加盐酸试液(1mol/L) 1ml，混匀，作为供试品溶液(2)。

<马来酸氯苯那敏>

精密称取经105℃干燥3小时的马来酸氯苯那敏对照品约17mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取15ml，精密加盐酸试液(1mol/L) 1ml，混匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液(2)和对照品溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.2%正辛烷磺酸钠溶液（溶剂为0.1%磷酸溶液）-乙腈(7:3)为流动相，检测波长为225nm，设定柱温为40℃，调整流速使氯苯那敏峰保留时间约为8分钟，理论板数按氯苯那敏峰计算应不低于3000，拖尾因子应不大于2.0。

<水杨酰胺、对乙酰氨基酚和无水咖啡因>

精密称取经80℃干燥4小时的无水咖啡因对照品17mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液。另精密称取经硅胶干燥剂干燥4小时的水杨酰胺对照品约30mg和经105℃干燥2小时的对乙酰氨基酚对照品约17mg，置100ml量瓶中，加水约50ml使溶解，精密加对照品贮备液20ml，再加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液(1)和对照品溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以水-甲醇-冰醋酸(88:11:1)为流动相，检测波长为270nm，设定柱温为40℃，调整流速使咖啡因峰保留时间约为13分钟，出峰顺序应依次为对乙酰氨基酚、水杨酰胺与咖啡因，且各峰间分离度应大于3.0，各峰理论板数均应不低于3000，拖尾因子均应不大于2.0。

|  | 规 格 | 取样时间点 | 溶出限度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马来酸氯苯那敏 | 1g:3mg | 15分钟 | 75% |
| 水杨酰胺 | 1g:270mg |  | 80% |
| 对乙酰氨基酚 | 1g:150mg |  | 80% |
| 无水咖啡因 | 1g:30mg |  | 85% |

- 复方颗粒剂 规格：每1g中含马来酸氯苯那敏3mg、水杨酰胺270mg、对乙酰氨基酚150mg和无水咖啡因30mg。

取本品，混匀，精密称取1g，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，精密量取溶液适量，并立即精密补入同温度同体积的溶出介质，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液，15分钟和45分钟的续滤液分别作为供试品溶液(1)和供试品溶液(2)。精密量取供试品溶液(1)15ml，精密加盐酸试液(1mol/L) 1ml，混匀，作为供试品溶液(3)。

<马来酸氯苯那敏>

精密称取经105℃干燥3小时的马来酸氯苯那敏对照品约17mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取15ml，精密加盐酸试液(1mol/L) 1ml，混匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液(3)和对照品溶液各50μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同上。

<水杨酰胺、对乙酰氨基酚和无水咖啡因>

精密称取经80℃干燥4小时的无水咖啡因对照品约17mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液。另精密称取经硅胶干燥剂干燥4小时的水杨酰胺对照品30mg和经105℃干燥2小时的对乙酰氨基酚对照品17mg，置100ml量瓶中，加水50ml使溶解，精密加对照品贮备液20ml，再加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液(1)、供试品溶液(2)和对照品溶液各10μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同上。

|  | 规 格 | 取样时间点 | 溶出限度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马来酸氯苯那敏 | 1g:3mg | 15分钟 | 80% |
| 水杨酰胺 | 1g:270mg | 45分钟 | 80% |
| 对乙酰氨基酚 | 1g:150mg |  | 80% |
| 无水咖啡因 | 1g:30mg |  | 85% |

- 小儿用复方颗粒剂 规格：每1g中含马来酸氯苯那敏0.5mg、水杨酰胺45mg、对乙酰氨基酚25mg和无水咖啡因5mg

取本品，混匀，精密称取2g，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶出介质，转速为每分钟50转，依法操作，经规定时间，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液(1)。精密量取15ml，精密加盐酸试液(1mol/L) 1ml，混匀，作为供试品溶液(2)。

<马来酸氯苯那敏>

精密称取经105℃干燥3小时的马来酸氯苯那敏对照品17mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置300ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取15ml，精密加盐酸试液(1mol/L) 1ml，混匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液(2)和对照品溶液各150μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同上。

<水杨酰胺、对乙酰氨基酚和无水咖啡因>

精密称取经80℃干燥4小时的无水咖啡因对照品17mg，置100ml量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，作为对照品贮备液。另精密称取经硅胶干燥剂干燥4小时的水杨酰胺对照品30mg和经105℃干燥2小时的对乙酰氨基酚对照品17mg，置300ml量瓶中，加水50ml使溶解，精密加对照品贮备液20ml，再加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取供试品溶液(1)和对照品溶液各30μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每袋溶出量，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  同上。

|  | 规 格 | 取样时间点 | 溶出限度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马来酸氯苯那敏 | 1g:0.5mg | 15分钟 | 85% |
| 水杨酰胺 | 1g:45mg |  | 80% |
| 对乙酰氨基酚 | 1g:25mg |  | 80% |
| 无水咖啡因 | 1g:5mg |  | 85% |